## Slide 1
Tier 2 · 실전
21 / 95
Tier 2 — 실전 모델링
Practice · 50 슬라이드
5 챕터 · 50 슬라이드 · 15+ 현장 시나리오
B
모델링 기본
7 slides
S04 S06 S07 S08
C
도형 Unit
12 slides
S01-S07 + S20
D
기본 연결
5 slides
S02 S03 S04 S07 S08
E
확장 도형
19 slides
S05 S08 S09 S11 S15 S20
F
IO Table
7 slides
S01 S05 S17 S20
Tier 2 · 실전 모델링 — 50 슬라이드
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026

## Slide 2
T2
실전 · 모델링 기본
22 / 95
모델링 4 계층 — Project / System / Device / Flow
최상위 컨테이너부터 실행 흐름까지 — Ds2 의 4 계층 구조
Tier 2 · 모델링 기본 — 계층 개요
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
최상위 → 실행 흐름 (4 단계)
• Project
최상위 컨테이너. 1+ DsSystem 보유. 빌드/배포 단위.
• DsSystem
물리 셀/라인 그룹. 1+ Device 와 1+ Flow.
• Device
물리 자산 (실린더·로봇·센서). ApiDef 노출.
• Flow
Work 묶음 + ArrowWork 연결. 1 사이클 = 1 Flow.
계층별 책임
• 정의 (Define)
Project / Device / ApiDef — 모델 정적 구조
• 호출 (Call)
Flow 안 ApiCall 이 Device.ApiDef 를 호출
• 연결 (Connect)
ArrowWork 가 Work 와 Work 를 잇는다
• 실행 (Run)
Flow 가 한 사이클 동안 모든 Work 를 순회

## Slide 3
T2
실전 · 모델링 기본
23 / 95
Project & DsSystem — 최상위 컨테이너
단일 Project 안에 다수의 DsSystem · 각 System 은 하나의 셀/라인
S06 Drilling · S08 IndexerLine
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
구조 예시
• Project: MyLine
단일 빌드 단위 — 한 PLC 프로젝트로 출력
• DsSystem: DrillCell
S06 — Spindle + Z + Coolant 3 Device
• DsSystem: IdxLine
S08 — 4 Station + Indexer 합성
• 주의
DsSystem 간 직접 호출 불가 — 외부 시스템 로딩으로 연결

## Slide 4
T2
실전 · 모델링 기본
24 / 95
Device — 물리 자산
ApiDef 를 노출하는 단위 — S03 단순 vs S07 합성 자산 비교
S03 Clamp vs S07 PickAndPlace
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
S03 Clamp — 단일 자산
1 Device · 2 ApiDef (Clamp/Unclamp)
S07 PickAndPlace — 합성
2 Device (XYRobot + VacGripper)
S03 IO 단순
Clamp/Unclamp · 압력센서 1 + 솔레노이드 2
S07 IO 다중
X·Y 모터 2 + 그리퍼 솔레노이드 1 + 위치 4

## Slide 5
T2
실전 · 모델링 기본
25 / 95
Flow — Work 묶음과 한 사이클
S06 Drilling: 한 Flow 안 5 Work — Load → Drill → Retract → Eject → Wait
S06 Drilling
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Flow 구성 요소
• Flow 이름
DrillCycle (TCT 8.0s)
• Works
5개 — Load, Drill, Retract, Eject, Reset
• ArrowWork
Sequential 4개 — 직선 사이클
• 재진입
Start 신호로 Flow 처음부터 다시 시작

## Slide 6
T2
실전 · 모델링 기본
26 / 95
모델링 기본 구성 — 단일 Flow
S04 Conveyor: 가장 단순한 1 System / 1 Device / 1 Flow / 2 Work
S04 Conveyor
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
단일 Flow 구성
• System
ConveyorCell
• Device
Belt1 — ApiDef Run / Stop
• Flow
RunCycle
• Works
RunBelt → StopAtPhotoeye (Sequential)
• 핵심
1 사이클 = 1 Flow — 가장 작은 완결 모델

## Slide 7
T2
실전 · 모델링 기본
27 / 95
모델링 확장 구성 — 다중 Flow
S07 PickAndPlace: 1 System / 2 Device / 2 Flow (Pick + Place)
S07 PickAndPlace
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
다중 Flow 구성
• System
PickPlaceCell
• Devices
XYRobot (X/Y axis) + VacGripper
• Flow 1
PickFlow — MoveToSrc → GripOn
• Flow 2
PlaceFlow — MoveToDst → GripOff
• 연결
Flow 간 Group 으로 묶거나 별도 트리거

## Slide 8
T2
실전 · 기본 도형 Unit
28 / 95
Work 도형 — 사각형 박스 / 라벨 / ApiCall 슬롯
Work 는 한 단위 작업 — 라벨 + 내부 ApiCall 슬롯
S01-S05 — Work 박스 비교
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
S01
Cylinder
Work#1
.Adv()
ApiCall 슬롯
Work 내부에 단일 또는 다중 ApiCall 배치 가능
S02
Indexer
Work#1
.Step()
ApiCall 슬롯
Work 내부에 단일 또는 다중 ApiCall 배치 가능
S03
Clamp
Work#1
.Clamp()
ApiCall 슬롯
Work 내부에 단일 또는 다중 ApiCall 배치 가능
S04
Conveyor
Work#1
.Run()
ApiCall 슬롯
Work 내부에 단일 또는 다중 ApiCall 배치 가능
S05
ButtonLamp
Work#1
.Press()
ApiCall 슬롯
Work 내부에 단일 또는 다중 ApiCall 배치 가능

## Slide 9
T2
실전 · 기본 도형 Unit
29 / 95
Action 도형 — Work 내부 ApiCall
Action = ApiCall (Device.ApiDef 의 1회 호출 인스턴스)
S06 Drilling — Drill Work 의 다중 Action
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Action 구성
• Action 본체
Device.ApiDef 참조 — Spindle.RotateOn
• InTag 표시
완료 센서 — Spindle.RotOK
• OutTag 표시
명령 출력 — Spindle.RotCmd
• ActionType
Normal · Push · Pulse · Trigger · Continuous
• SensingType
InputSensor · Timeout · Bypass 등

## Slide 10
T2
실전 · 기본 도형 Unit
30 / 95
Device 도형 — 자산 박스 + ApiDef 슬롯
Device 도형은 물리 자산 1개를 표현 — ApiDef 슬롯이 1+ 개 노출
S02 Indexer — Idx1 자산 + 2 ApiDef
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Device 구성
• Device 라벨
Idx1 (Indexer 회전 테이블)
• ApiDef #1
Step — 1 스텝 회전
• ApiDef #2
Home — 원점 복귀
• Tag 슬롯
각 ApiDef 마다 InTag / OutTag
• 재사용
여러 Flow 에서 동일 Idx1.Step() 호출 가능

## Slide 11
T2
실전 · 기본 도형 Unit
31 / 95
Work 내부 배치 (Internal) — Work 안 Action
Action 을 Work 박스 내부에 그리는 표준 패턴
S06 Drilling — Drill Work 내부 Spindle Action
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Internal 배치 규칙
• 기본
Action 은 소속 Work 박스 안에 그린다
• 장점
1 Work : N Action 관계 시각화 명확
• 단점
Action 이 많아지면 Work 박스가 비대해짐
• 권장
Action 수 ≤ 3 일 때 Internal

## Slide 12
T2
실전 · 기본 도형 Unit
32 / 95
Work 외부 배치 (External) — 별도 Action 박스
Action 을 Work 박스 밖에 두고 점선으로 연결
S07 PickAndPlace — Move Work 외부 Action 박스
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
External 배치 규칙
• 기본
Action 박스를 Work 밖에 그리고 점선 연결
• 장점
Work 박스 크기 일정 — 가독성 ↑
• Action 공유
1 Action 을 N Work 가 참조 가능
• 권장
복잡 셀 (S07/S11) 에서 External 권장

## Slide 13
T2
실전 · 기본 도형 Unit
33 / 95
Action 내부 명령 — Internal Action
Action 내부에서 로컬 변수 할당 / 연산 — S20 LeakTest target pressure
S20 LeakTest — target = 5.0 bar
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Internal Action 용도
• Local Variable
target_press = 5.0 bar
• Threshold 설정
LeakLimit = 0.05 bar/s
• PLC 외부 IO 미사용
내부 변수만 갱신
• 일반 ApiCall 과 구분
InTag/OutTag 없이 값 할당만
• Use Case
테스트 파라미터 · 임계값 · Recipe

## Slide 14
T2
실전 · 기본 도형 Unit
34 / 95
Work 타입 — Internal vs External Work
Work 자체가 흐름 안에 있느냐 (Internal) vs 외부 트리거 (External)
S08 IndexerLine — Internal Work 가시화
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Work 타입 분류
• Internal Work
Flow 내부에서 ArrowWork 로 연결 — 표준
• External Work
외부 시스템이 트리거 (예: HMI Press)
• S08 사례
4 Station Work 는 모두 Internal
• External 예
S05 Operator Button Work
• 표기
External 은 점선 박스 또는 별도 색

## Slide 15
T2
실전 · 기본 도형 Unit
35 / 95
Action 타입 — Internal vs External
Action 이 Work 안에 있느냐 (Internal) vs Work 외부 정의 (External)
S07 PickAndPlace — Internal/External Action 혼합
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Action 타입 분류
• Internal Action
Work 박스 안에 직접 — Spindle.Rot
• External Action
Work 박스 밖 별도 박스 — Gripper.On
• 선택 기준
Action 재사용 여부 + 가독성
• S07 사례
Move 는 Internal · Grip 은 External
• 표기
External 은 점선 박스 + 점선 연결

## Slide 16
T2
실전 · 기본 도형 Unit
36 / 95
ApiDef 정의 — Device 가 노출하는 인터페이스
ApiDef = Device 의 메소드 시그니처 — 정의는 단 1번
S03 Clamp — ApiDef 2개 (Clamp, Unclamp)
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Device: Clamp1
ApiDef: Clamp
InTag: Clamp1_OK %IX0.0.0.0
OutTag: Clamp1_Cmd %QX0.0.0.0
ActionType: Normal
SensingType: InputSensor
ApiDef: Unclamp
InTag: Clamp1_Unclamp_OK %IX0.0.0.1
OutTag: Clamp1_Unclamp_Cmd %QX0.0.0.1
ActionType: Normal
SensingType: InputSensor
ApiDef 정의 규칙
• 1번 정의
동일 ApiDef 는 한 Device 에 단 한 번
• 재사용
여러 Flow / Work 에서 ApiCall 로 재사용
• ActionType / SensingType
ApiDef 수준에서 결정
• Override
ApiCall 마다 일부 옵션 override 가능
• 권장
ApiDef 이름은 동사 (Clamp, Run, Step)

## Slide 17
T2
실전 · 기본 도형 Unit
37 / 95
ApiCall 사용 — Flow 가 호출
ApiCall 은 ApiDef 의 1회 호출 — N Work 가 동일 ApiDef 다중 호출 가능
S03 Clamp — Clamp.Clamp() · Clamp.Unclamp() 다중 호출
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
ApiCall 다중 사용
• Work#1.ApiCall
Clamp1.Clamp() — 가공 직전
• Work#2.ApiCall
Clamp1.Unclamp() — 가공 직후
• Work#3.ApiCall
Clamp1.Clamp() — 다음 사이클 (재호출)
• 핵심
ApiDef 는 1번 정의 · ApiCall 은 N번 사용
• 매개변수
ApiCall 시 입력값 override 가능 (S20 target)

## Slide 18
T2
실전 · 기본 도형 Unit
38 / 95
System Interface 종합 — ApiDef 1번 정의 vs ApiCall N번 사용
S07 PickAndPlace — Move(x,y) 는 1번 정의, 좌표 다른 4번 호출
S07 PickAndPlace — 1 ApiDef · N ApiCall
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
1 정의 N 호출
• ApiDef Move(x,y)
XYRobot 에서 단 1번 정의
• ApiCall #1
Move(srcX, srcY) — Pick 위치
• ApiCall #2
Move(0, 0) — Home
• ApiCall #3
Move(dstX, dstY) — Place 위치
• ApiCall #4
Move(0, 0) — Home
• 효과
재사용 · 유지보수 ↑ · 일관성

## Slide 19
T2
실전 · 기본 도형 Unit
39 / 95
11 엔티티 종합 정리
Ds2 모델의 11 가지 핵심 엔티티 — 정의 / 호출 / 연결
Concept · 11 Entities Relation
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Project · DsSystem · Device · ApiDef · Flow · Work · ApiCall · ArrowWork · InTag · OutTag · IO Table

## Slide 20
T2
실전 · 기본 연결 Unit
40 / 95
Start — 외부 신호로 사이클 시작
Start 연결: 외부 입력 → 첫 Work 활성화 (S04 Conveyor 시작 버튼)
S04 Conveyor — Start 신호로 Belt.Run
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Start 연결
• 출발점
Flow 의 첫 Work 앞
• 입력
외부 신호 (HMI Start · 자동 트리거)
• S04 사례
StartBtn → Belt.Run() Work
• InTag
StartBtn (%IX0.0.0.10)
• 표기
왼쪽 끝 화살표 + 'Start' 라벨

## Slide 21
T2
실전 · 기본 연결 Unit
41 / 95
Reset — 강제 초기화
Reset 연결: 임의 시점에 Flow 를 초기 상태로 강제 복귀 (S03 비상 해제)
S03 Clamp — 비상 해제로 Unclamp 강제 실행
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Reset 연결
• 목적
오류/비상 시 강제 초기 상태로
• S03 사례
비상 버튼 → Clamp.Unclamp() 강제
• 입력
EStop · Reset 버튼 · 외부 명령
• 동작
현재 Work 중단 후 Reset 대상 Work 로 점프
• 표기
빨강 점선 화살표 + 'Reset' 라벨

## Slide 22
T2
실전 · 기본 연결 Unit
42 / 95
Interlock — 안전 잠금
Interlock: 특정 조건 미충족 시 Work 진행 차단 (S08 안전 영역)
S08 IndexerLine — Safety 영역 Interlock
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Interlock 연결
• 목적
안전 조건 위반 시 Work 차단
• S08 사례
Light Curtain OFF 시 Indexer 정지
• 조건
Door 닫힘 · 사람 부재 · Pressure OK
• 동작
조건 충족까지 Work 진행 차단 (대기)
• 표기
굵은 직각 화살표 + 'Interlock' 라벨

## Slide 23
T2
실전 · 기본 연결 Unit
43 / 95
SelfReset — 자기 복귀
SelfReset: Work 완료 후 자동으로 원점/초기상태 복귀 (S02 Indexer Home)
S02 Indexer — Step 후 자동 Home
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
SelfReset 연결
• 목적
Work 완료 직후 자동 초기화
• S02 사례
Indexer.Step() 후 자동으로 Home 위치
• 동작
사용자 명령 없이 OutTag 자동 OFF
• Use Case
단동 솔레노이드 · 스프링 복귀
• 표기
고리 모양 화살표 + 'SelfReset' 라벨

## Slide 24
T2
실전 · 기본 연결 Unit
44 / 95
Group — 다중 Work 그룹화
Group: 여러 Work 를 하나의 합성 단위로 묶기 (S07 Pick+Place 묶음)
S07 PickAndPlace — Pick Group + Place Group
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Group 연결
• 목적
관련 Work 들을 1 단위로 그룹
• S07 사례
MoveToSrc + GripOn → Pick Group
• 표기
점선 사각형으로 Work 들을 감싸기
• 재사용
Group 단위로 Reset / Interlock 적용
• Hierarchical
Group 안에 Group 중첩 가능

## Slide 25
T2
실전 · 확장 도형 Unit
45 / 95
외부 시스템 로딩 — Device 참조
다른 System 의 Device 를 import 해서 참조 (S16 외부 컨베이어)
S16 CartonSealing — 외부 IncomingBelt 참조
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
외부 Device 로딩
• Import
OtherSystem.IncomingBelt 참조 선언
• S16 사례
패키징 셀이 컨베이어 셀의 Belt 호출
• Read Only
외부 Device 의 ApiDef 호출만 가능
• Bus
PLC 간 EtherCAT · CC-Link 등
• 표기
Device 박스에 'EXT' 배지

## Slide 26
T2
실전 · 확장 도형 Unit
46 / 95
외부 시스템 — System 외부 자산
System 경계 외부 자산 (S11 Robot6 + 외부 Vision)
S11 Robot6Axis — 외부 Vision 시스템
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
외부 System 참조
• S11 사례
Robot6 셀이 별도 Vision PC 와 통신
• 통신
TCP/IP · OPC UA · 산업용 이더넷
• ApiCall
Vision.InspectAndReturn() 동기 호출
• SensingType
External — 외부 응답 대기
• Latency
외부 시스템 응답 ms~s 단위 고려

## Slide 27
T2
실전 · 확장 도형 Unit
47 / 95
시스템 버튼/램프 — 5×5 패널 (S05 ButtonLamp)
Operator Panel: 5 버튼 + 5 램프 — Auto/Manual/Drive/Pause/Emergency
S05 ButtonLamp — Operator Panel 5×5
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Panel 구성 (5+5)
• Btn 1
Start — 자동 시작
• Btn 2
Stop — 정지
• Btn 3
Reset — 리셋
• Btn 4
Mode — Auto/Manual
• Btn 5
EStop — 비상정지
• Lamp 1-5
각 버튼 상태 미러링

## Slide 28
T2
실전 · 확장 도형 Unit
48 / 95
시스템 버튼/램프 종류 — 5가지
Auto / Manual / Drive / Pause / Emergency — 표준 운전 모드
S05 ButtonLamp + S15 SafetyHMI
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
5 가지 표준 버튼
• Auto
자동 운전 — 모든 Work 자동 진행
• Manual
수동 운전 — Work 1단계씩
• Drive
주행 시작 — 사이클 트리거
• Pause
일시정지 — 현 Work 보류
• Emergency
비상정지 — 즉시 차단
각 모드별 램프 표시
• Lamp Auto
Green — 자동 운전 중
• Lamp Manual
Yellow — 수동 운전 중
• Lamp Run
Blue — 사이클 진행 중
• Lamp Pause
Orange 깜빡 — 일시정지
• Lamp EStop
Red — 비상정지 잠금

## Slide 29
T2
실전 · 확장 도형 Unit
49 / 95
외부조건 — Ready Condition
Flow 시작 전 충족해야 할 외부 조건 (S15 Door 닫힘)
S15 SafetyHMI — Ready Condition
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Ready Condition
• 정의
Flow 시작 가능 여부의 전제조건
• S15 사례
Safety Door 닫힘 + Light Curtain OK
• 표기
Flow 상단 점선 박스 'READY'
• 미충족 시
Start 버튼 눌러도 Flow 진행 안 함
• 관련 Lamp
Lamp_Ready (Blue 점등 — 운전 준비)

## Slide 30
T2
실전 · 확장 도형 Unit
50 / 95
외부조건 — Drive Condition
Flow 진행 중 매 Work 마다 검증하는 운전 조건 (S15 운전 유지)
S15 SafetyHMI — Drive Condition
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Drive Condition
• 정의
Flow 진행 중 조건 — Work 마다 검증
• S15 사례
Air 압력 OK · 24V 전원 OK
• 미충족 시
현재 Work 즉시 정지 (Pause)
• Ready vs Drive
Ready=시작 전, Drive=진행 중
• 관련 Lamp
Lamp_Run (Green 점등 — 운전 중)

## Slide 31
T2
실전 · 확장 도형 Unit
51 / 95
외부액션 — Emergency Action
비상정지 시 실행되는 외부 Action (S15 EStop)
S15 SafetyHMI — Emergency Action
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Emergency Action
• Trigger
EStop 버튼 / Light Curtain 인터럽트
• 동작
모든 출력 OFF · Brake ON · 알람
• Reset 요구
수동 Reset 후에만 복귀 허용
• Lamp
Red 점등 + Buzzer ON
• 표기
Flow 외부 빨강 박스 'EMERGENCY'

## Slide 32
T2
실전 · 확장 도형 Unit
52 / 95
외부액션 — Pause Action
일시정지 시 실행되는 외부 Action (S15 Pause)
S15 SafetyHMI — Pause Action
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Pause Action
• Trigger
Pause 버튼 또는 Drive Condition 위반
• 동작
현재 Work 상태 유지 — 출력 hold
• 재개
Resume 명령으로 동일 지점부터 재개
• vs Emergency
Pause 는 안전 손상 없음 · 복구 빠름
• Lamp
Orange 깜빡 — 일시정지 표시

## Slide 33
T2
실전 · 확장 도형 Unit
53 / 95
Safety for Action — Action 안전 조건
특정 Action 실행 전 추가 안전 검증 (S08 영역 안전)
S08 IndexerLine — Safety for Action
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Safety for Action
• 정의
특정 Action 만의 추가 안전 조건
• S08 사례
Indexer.Step() 전 Light Curtain 검증
• Drive Condition 과 차이
전체 vs 특정 Action 만
• 위반 시
해당 Action 만 차단 (다른 Action 진행)
• 표기
Action 박스 옆 자물쇠 아이콘 + 조건

## Slide 34
T2
실전 · 확장 도형 Unit
54 / 95
Work 초기조건 — Initial Ready / Initial Finish
Work 의 초기 상태 — 시작 시 이미 Ready 인지 Finish 인지 (S02 Indexer)
S02 Indexer — Initial Home 상태
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
초기조건 옵션
• Initial Ready
Flow 시작 시 Work 가 즉시 시작 가능
• Initial Finish
Flow 시작 시 Work 가 이미 완료 상태
• S02 사례
Idx 가 Home 위치라면 Initial Finish = Home
• Use Case
전원 ON 시 자산의 초기 위치 매핑
• 부작용
잘못 설정 시 첫 사이클 오동작

## Slide 35
T2
실전 · 확장 도형 Unit
55 / 95
Multi-Action 단일 — 1 Work / 1 Action
가장 단순한 패턴: 1 Work 안 1 Action (S01 Cylinder)
S01 Cylinder — 1 Work / 1 Action
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
1:1 패턴
• Work
Advance Work
• Action
Cyl1.Adv() — 단일 ApiCall
• 장점
가장 단순 · 디버깅 쉬움
• Use Case
단일 액추에이터 (실린더, 솔레노이드)
• 권장
신규 모델링 시 1:1 부터 시작

## Slide 36
T2
실전 · 확장 도형 Unit
56 / 95
Multi-Action 복수 — 1 Work / N Action 동시
1 Work 안에 N Action 을 동시 실행 (S06 Spindle+Z+Coolant)
S06 Drilling — 3 Action 동시
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
1:N 패턴
• Work
DrillStart Work
• Action 1
Spindle.RotateOn (회전 시작)
• Action 2
ZAxis.Descend (Z 하강)
• Action 3
Coolant.SprayOn (쿨란트 분사)
• 동시 실행
Work 완료 = 모든 Action 완료
• Use Case
복합 동작 — 한 동작이 여러 자산 사용

## Slide 37
T2
실전 · 확장 도형 Unit
57 / 95
Action 인터페이스 옵션 — 입출력 조합
ActionType + SensingType 조합으로 5종 인터페이스 (S18 Dispensing)
S18 Dispensing — Pulse + Continuous 혼합
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
인터페이스 5종 조합
• Out + InSensor
표준 — Normal + InputSensor
• Out 만
출력만 — SensingType=Bypass
• In 만
센서만 — 외부 신호 수신
• Pulse + Timeout
디스펜싱 — 정해진 시간 분사
• Continuous
디스펜싱 연속 모드

## Slide 38
T2
실전 · 확장 도형 Unit
58 / 95
Action 출력 옵션 — Normal vs Push
Normal: 명령 유지 · Push: 펄스성 1회 (S01 vs S05)
Concept · ActionType 5 kinds timing
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Normal vs Push
• Normal
OutTag 명령을 InTag 도달까지 유지 (S01 Cyl.Adv)
• Push
OutTag 를 짧게 1회 펄스 (S05 Btn 누르기)
• 선택
유지형 액추에이터=Normal · 트리거=Push
• 관련
Pulse · Trigger · Continuous 도 같은 축

## Slide 39
T2
실전 · 확장 도형 Unit
59 / 95
Action 설정값 — 기본값 vs 사용자 입력
ApiDef 의 기본값 vs ApiCall 의 override (S20 target pressure)
S20 LeakTest — target pressure override
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
설정값 입력 방식
• ApiDef Default
Pressurize(target=5.0)
• ApiCall Override
Pressurize(target=7.5) — 호출별 변경
• HMI Input
운전 중 HMI 에서 target 입력 가능
• Recipe
Recipe ID 로 batch 별 자동 매핑
• S20 사례
제품별 target pressure 다름

## Slide 40
T2
실전 · 확장 도형 Unit
60 / 95
AutoPre 조건 — 자동운전 전제조건 + 수동조작 가능
자동 시작 직전 만족돼야 하는 조건 + 수동 시 잠시 우회 (S15)
S15 SafetyHMI — AutoPre
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
AutoPre 조건
• Auto 모드 진입 조건
Door 닫힘 · 압력 OK · 알람 없음
• Manual 모드
AutoPre 무시 가능 (작업자 책임)
• 표기
Flow 시작 전 점선 박스 'AUTOPRE'
• Lamp
Lamp_AutoReady — 조건 충족 시 점등
• Use Case
설비 점검 후 자동 운전 복귀 게이트

## Slide 41
T2
실전 · 확장 도형 Unit
61 / 95
외부 행위 배치 — 입출력 조건 분기
Vision 결과로 Pass/Fail 분기 (S09 VisionInspect)
S09 VisionInspect — Pass/Fail 분기
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
External 결과 분기
• Action
Vision.Inspect() 외부 호출
• 결과 OutTag
Vision_Result (Pass/Fail BOOL)
• 분기 #1
Pass → Forward Work
• 분기 #2
Fail → Reject Work
• 표기
ArrowWork 에 조건식 라벨

## Slide 42
T2
실전 · 확장 도형 Unit
62 / 95
내부 행위 배치 — 내부명령 / 내부조건
Internal Action 으로 단계별 변수 관리 (S19 PartsWashing)
S19 PartsWashing — 단계별 변수
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
내부 변수 흐름
• Stage 1
internal stage = 'Wash'
• Action 1
Nozzle.SprayOn (Outer IO)
• Stage 2
internal stage = 'Rinse'
• Stage 3
internal stage = 'Dry'
• Action 3
Heater.On + AirBlow.On
• 내부 조건
if stage == 'Dry' then ...

## Slide 43
T2
실전 · 확장 도형 Unit
63 / 95
Work 설정시간 — GoingTime / Error Timeout
Work 의 예상 시간 + 초과 시 Error (S20 LeakTest, S17 PressFit)
S20 LeakTest GoingTime + S17 PressFit error
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
GoingTime — 예상 시간
• 정의
Work 정상 완료 예상 시간
• S20 사례
LeakTest 30s — 가압+측정
• Use Case
사이클 타임 예측 · KPI
• 초과 시
경고 (Error 아님)
Error Timeout — 오류 시간
• 정의
이 시간을 넘으면 Error
• S17 사례
PressFit 10s — Force 도달 못하면 Error
• Use Case
센서 고장 · 자산 막힘 검출
• 초과 시
Flow 정지 + Alarm + 로그

## Slide 44
T2
실전 · IO Table
64 / 95
외부 주소 — LS PLC %IX/%QX
S01 Cylinder 의 IO 표 — 외부 주소 컨벤션 자세히
S01 Cylinder · IO Table 강화
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Tag
Direction
Type
Address
Description
Cyl1_AdvCmd
OUT
BOOL
%QX0.0.0.0
전진 솔레노이드 출력
Cyl1_RetCmd
OUT
BOOL
%QX0.0.0.1
후퇴 솔레노이드 출력
Cyl1_AdvOK
IN
BOOL
%IX0.0.0.0
전진 완료 감지
Cyl1_RetOK
IN
BOOL
%IX0.0.0.1
후퇴 완료 감지
Cyl1_State
MEM
WORD
%MW100
상태값 (0=Home,1=Adv,2=Ret)
Cyl1_AlarmT
TMR
TIME
%T0
알람 타이머 (2s 초과 시 Error)

## Slide 45
T2
실전 · IO Table
65 / 95
IO Table — LS PLC 컨벤션 전체 매트릭스
전 시나리오 IO 배치 — Bit / Word / Memory / Timer / Counter
S01-S20 IO 컨벤션 매트릭스
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Category
Format
Range
Use Case
입력 비트
%IX0.0.0.0 ~ .31
센서 ON/OFF
리미트, 광센서, 푸시버튼
출력 비트
%QX0.0.0.0 ~ .31
명령 ON/OFF
솔레노이드, 램프, 릴레이
입력 워드
%IW0.0.0 ~ .7
16bit 값
Analog 입력 (압력, 온도)
출력 워드
%QW0.0.0 ~ .7
16bit 값
Analog 출력 (속도, 위치)
메모리 비트
%MX100.0
내부 상태
Mode, Flag, Latch
메모리 워드
%MW100
내부 변수
Counter, State, Param
타이머
%T0 ~ %T255
타이머
Goingtime, Timeout
카운터
%C0 ~ %C255
카운터
Cycle count, Pass/Fail count

## Slide 46
T2
실전 · IO Table
66 / 95
내부 변수 / 상수 — Internal Variables
PLC 외부 IO 없는 모델 내부 변수 (S20 threshold, S17 max force)
S20 LeakTest threshold · S17 PressFit max force
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
S20 LeakTest 내부 상수
• target_pressure
5.0 bar — 가압 목표
• leak_threshold
0.05 bar/s — 누설 한계
• hold_time
10 s — 유지 시간
• address
%MW200 ~ %MW210 매핑
S17 PressFit 내부 상수
• max_force
1500 N — 최대 압입력
• target_depth
15.0 mm — 목표 깊이
• speed_low
2 mm/s — 저속 진입
• address
%MW220 ~ %MW230 매핑

## Slide 47
T2
실전 · IO Table
67 / 95
내부 연산 / 명령 — Internal Operations
Internal Action 으로 PLC 연산 (S17 force calc, S06 RPM 계산)
S17 PressFit Force calc · S06 Drilling RPM
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
// S17 PressFit Force Calc
if depth < 5.0:
force_target = 500 // N
elif depth < 12.0:
force_target = 1000 // N
else:
force_target = 1500 // N
PressActuator.SetForce(force_target)
// S06 Drilling RPM Calc
// V = π · D · N / 1000
D = 12.0 // tool dia mm
Vc = 80.0 // cutting speed m/min
N = (1000 * Vc) / (3.14 * D)
// N ≈ 2122 rpm
Spindle.SetRPM(N)

## Slide 48
T2
실전 · IO Table
68 / 95
버튼 IO — Select / Push 5종 타입
버튼 5종 분류: Momentary / Maintained / Selector / Mushroom / Foot
S05 ButtonLamp — 버튼 5종 매핑
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Type
Behavior
ActionType
Use
Example
Momentary
누르는 동안만 ON
Push
Start, Cycle Run
Start Btn
Maintained
한번 누르면 유지
Normal
Mode Switch
Auto/Manual
Selector
다단 회전 선택
Normal(N values)
Mode Select
3-pos 선택
Mushroom
큰 머시룸 버튼 (잠금)
Push (latch)
비상정지
EStop
Foot
발판 스위치
Push
양손 작업 보조
Press 작업

## Slide 49
T2
실전 · IO Table
69 / 95
램프 IO — 8종 표시 모드
램프 색상 + 깜빡임 조합으로 8 종 상태 표시
S05 ButtonLamp + S15 SafetyHMI · 8 modes
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Mode
Color
Pattern
Meaning
Idle
Off
Off
전원 차단 / 미사용
Ready
Blue
Steady
운전 준비 완료
Running
Green
Steady
자동 운전 중
Manual
Yellow
Steady
수동 운전 중
Paused
Orange
Blink 1Hz
일시정지
Warning
Yellow
Blink 2Hz
경고 / 점검 요청
Error
Red
Blink 2Hz
오류 — Reset 필요
Emergency
Red
Steady
비상정지 잠금

## Slide 50
T2
실전 · IO Table
70 / 95
심볼 정의 — InSymbol / OutSymbol
물리 IO 주소에 의미있는 이름 매핑 (S01 Cyl1 별칭)
S01 Cylinder · InSymbol / OutSymbol
Ds2 Tutorial · DualSoft 2026
Symbol
Direction
Address
Alias
Comment
AdvSensor
In
%IX0.0.0.0
Cyl1_AdvOK
전진 완료 감지
RetSensor
In
%IX0.0.0.1
Cyl1_RetOK
후퇴 완료 감지
AdvCommand
Out
%QX0.0.0.0
Cyl1_AdvCmd
전진 솔레노이드
RetCommand
Out
%QX0.0.0.1
Cyl1_RetCmd
후퇴 솔레노이드
StateWord
Mem
%MW100
Cyl1_State
0=Home 1=Adv 2=Ret
AlarmFlag
Mem
%MX110.0
Cyl1_Alarm
이상 동작 플래그